## Slide 1
教大白自动追踪

## Slide 2: 智慧机场
美剧《疑犯追踪》里的人脸识别系统；
嫌疑人要从北京飞往深圳出差一趟，在北京机场登飞机之前要在登机口照一张相；
飞机落地之后，深圳机场各个监控区域实时报告追踪嫌疑人目前所在位置。

## Slide 3: 智慧机场
准确识别多种人脸属性信息，包括年龄、性别、种族、颜值、表情、情绪、脸型、头部姿态、是否闭眼、是否配戴眼镜、人脸质量信息及类型等，精准定位包括脸颊、眉、眼、口、鼻等人脸五官及轮廓的100多个关键点
自动追踪可以在哪些方面设计个好玩的设备呢？

## Slide 4: 活动目标
2.
1.
熟悉自动追踪人脸的原理
3.
了解自动追踪系统的构成和训练原理
了解自动追踪系统的操作使用

## Slide 5: 实验
实验1：人脸分类器：追着人跑的大白
实验2：训练新的分类器
实验3：应用新的分类器

## Slide 6: 硬件准备
大白车套件
Arduino套件
树莓派摄像头
待识别的人或照片

## Slide 7: 动手实践一：人脸分类器：追着人跑的大白
1. 小组合作组装树莓派和Arduino组装大白
2.使用远程桌面连接到树莓派
Windows；按开始+R，输入mstsc，回车。在新的窗口中输入树莓派的IP地址。在新的窗口中输入树莓派的用户名pi和密码raspberry。修改参数配置。
macOS:打开VNC viewer，输入树莓派的IP地址。在新的窗口中输入树莓派的用户名pi和密码raspberry

## Slide 8: 动手实践一：人脸分类器：追着人跑的大白
3. 打开终端，输入cd ~/Desktop/learn-ai/codes/chapter4/part3_AutoTrack/AutoTrack
4. 输入ll 回车
5. 输入python tracker.py 回车
6. 将待识别的物体（人脸或猫）在车前移动，观察车的追踪行为

## Slide 9: 动手实践二：训练新的分类器
1. 环境准备
在Windows桌面上执行：
（1）新建一个文件夹，重命名为待检测的物体名称（英文），比如检测移动电源，就命名为yidongdianyuan
（2）进入文件夹，再新建两个文件夹，分别命名为p和n，p代表positive（正样本），n代表negative（负样本）

## Slide 10: 动手实践二：训练新的分类器
（2）获取分类器图形化训练软件，下载安装。
ftp://192.168.123.1/LEARN_AI/C4P3/CascadeTrainerGUI/
（3）获取图片批量处理软件,解压即可，主程序为MtPcl.exe
ftp://192.168.123.1/LEARN_AI/C4P3/%E5%9B%BE%E7%89%87%E6%89%B9%E5%A4%84%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%85%B7.zip
（4）获取示例数据集
ftp://192.168.123.1/LEARN_AI/C4P3/demodataset.zip
注意：路径为英文路径

## Slide 11: 动手实践二：训练新的分类器
正样本，通俗点说，就是图片中只有你需要的目标。而负样本的图片只要其中不含有目标就可以了。但需要说明的是，负样本也并非随便选取的。 例如，需要检测的目标是汽车，那么正样本就应该是仅仅含有汽车的图片，而负样本显然不能是一些包含天空的，海洋的，风景的图片。因为最终训练分类器的目的是检测汽车，而汽车应该出现在马路上。

## Slide 12: 动手实践二：训练新的分类器
2. 收集负样本，保存到n文件夹（十个左右）

## Slide 13: 动手实践二：训练新的分类器
3. 收集正样本，保存到p文件夹（十个以上）

## Slide 14: 动手实践二：训练新的分类器
4. 图片预处理
这一步骤调整正负样本的图片分辨率。
打开MtPcl.exe，选择添加文件夹，选择p文件夹

## Slide 15: 动手实践二：训练新的分类器
4. 图片预处理
选择右侧修改尺寸，高度设置为480，勾选保持原图比例。然后选择下面的覆盖原图。点击保存。

## Slide 16: 动手实践二：训练新的分类器
4. 图片预处理
点击清空，并对n文件夹执行相同的操作

## Slide 17: 动手实践二：训练新的分类器
5. 训练分类器
（1）打开Cascade-Trainer-GUI
（2）点击Browse，选择包含n和p的文件夹（路径中不能包含中文）

## Slide 18: 动手实践二：训练新的分类器
5. 训练分类器
（3）单击Common选项卡，调整第一项Number of Stages，选择10获得更快的训练速度，如果效果不明显可以逐渐增大，但是训练速度会显著增加。

## Slide 19: 动手实践二：训练新的分类器
5. 训练分类器
（4）修改宽度和高度为20，30。使宽高比和待处理的文件相同。

## Slide 20: 动手实践二：训练新的分类器
5. 训练分类器
（5）点击Start开始训练

## Slide 21: 动手实践二：训练新的分类器
5. 训练分类器
（6）训练成功后，在原文件夹中会增加一个classifier文件夹，里面的cascade.xml就是训练成功的级联

## Slide 22: 动手实践二：训练新的分类器
6. 测试
（1）选择Test选项卡，点击右上角Browse，选择上一步的cascade.xml
（2）输入设置，选择Single Image，测试图片可以是包含多个目标物体的图片或截图
（3）选择输出方式为Result Image in a Folder，并指定路径
（4）点击Start，最小检测阈值输入10，10；最大检测阈值输入800，800（可以不断调整以取得最好的效果）

## Slide 23: 动手实践二：训练新的分类器
6. 测试
（5）检测效果

## Slide 24: 动手实践三：应用新的分类器
将cascade.xml通过U盘拷贝到树莓派的此路径下
打开终端，执行：
cd ~/Desktop/learn-ai/codes/chapter4/part3_AutoTrack/AutoTrack
python tracker_my_object.py
将待识别的物体在车前移动，观察车的追踪行为

## Slide 25
总结与反思
同学们，这节课你都学会了哪些知识或操作呢？
1.
2.
3.
总结
" +"空气的流 动是风形成的 原因'
2
反思
本课程中你觉得哪部分较难，或者没有掌握呢？
1.
2.
3.
1